手动密集架的安装程序

今天小编来教大家怎么安装手动密集架

1、导轨安装--导轨安装平行度偏差≤1mm/m，导轨对接处高低差≤0.3mm。

2、底盘安装--底梁必须平直，直线度≤0.5mm/m

3、立柱安装（组装密集架架体）--立柱与导轨的垂直度≤2mm

4、安装顶板及制动盘

5、挂板安装（安装侧护板及挂板）

6、层板安装（安装层板、门板并调试安装到位）--均匀载重400N，放置24h最大挠度＜4mm，卸载后2h层板没有裂缝，残余变形量≤0.3mm。门板安装--门缝间隙均匀并在1～3mm之间传动机构应转动灵活、平稳，没有失灵现象.7、挡板安装（安装侧面制动装置及锁件）

8、档案密集柜安装完毕之后应作出以下检测各零件、组合件表面是否光滑、平整，没有尖角、突起喷塑表面色泽一致，并针对运输划伤部位进行天那水补漆每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不存在倾斜现象。在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，没有阻滞现象。

手动密集架的安装程序大概就这样的如果大家有不清楚的地方可以拨打我们公司电话。