密集架的实验方法公开展示

试验方法

1搁板载重试验

1.1在平台上放置两块垫板，将被试验搁板放置在垫板上，支承点压边尺寸在20mm之内（如图3）。

1.2在搁板中点位置放置千分表，记下零位。

1.3在搁板上均匀加载至额定载荷（单面搁板承重为40kg）,放置24h后测量搁板的变形量。

1.4卸载，检查搁板有无裂纹及永久变形。

2全负载试验

2.1装配好一列两标准节架体。

2.2在每块搁板上均匀加载至额定载荷（单面搁板承重为3kg），放置24h后，观察立柱、架体有无明显变形及倾斜现象。

3载重运行试验

3.1用一列（2～5标准节）密集架，在额定载荷下进行运行试验。

3.2在手柄上挂一测力计，带动手柄转动，使密集架运行，记下测力计的读数，即手柄转动的切向力，并观察运行情况。

4载重稳定性试验（如图4）

4.1将一列两标准节密集架放在平台上，按额定载荷加载，进行稳定性试验。

4.2把钢丝绳固定在A点上，并沿X轴通过固定滑轮折成直角，绳端加全部载荷（两标准节）的二十分之一的重砣。

4.3将重砣上下升降（下降时，其负载不应对书架有任何冲击），反复100次，取下重砣，测量架体倾斜度，应符合5.13.4条规定。

4.4把钢丝绳固定在B点，使钢丝绳沿Y轴方向通过固定滑轮折戊直角，绳端加全部载重（两标准节）的二十分之一的重砣，按6.4.3条的方法试验、检测。

5电动密集架性能试验

5.1运行速度试验

在lm距离内，用秒表测量密集架运行速度，反复多次后，取其平均值。

5.2导线绝缘电阻试验

用500V兆欧表分别测试电动密集架导线间及导线对地绝缘电阻。

5.3止动保险护板安全运行试验

在电动密集架运行中，随机触动保险护板，观察其止动性能。

5.4保险锁可靠性试验

将处于密集位置的电动密集架锁上保险锁，然后分别进行电动和手动操纵，观察密集架是否有运行动作。

5.5噪音试验

将传声器置于运行的密集架周围，距各被测面垂直距离lm处，用声级计A声级测定。