密集架特征

密集架产品特征：

1.节型、架宽、层数和列数可按用户需求选定

2.左右边架一般为双层移动架或门板，门板有钢质和玻璃两种。

3.轨道组有三种形式：地面式、斜板地面式和埋入式。埋入式轨道组的予留沟槽面的水平偏差应不大于3mm/m，全长不大于10mm

4.传动机构采用精密滚子链和调心轴承，传动灵活平稳，摇力轻便。手把式折叠式，可避免通行障碍。

5.每列架均装有制动装置。边架装有锁具，用于整组架锁闭

6.底架组为整体式火分段组合式，加工精度高，具有对接互换性，节型范围宽，便用于运输安装等有点。

7.采用架板和有扣勾的挂板和挡杆，组装后平整、牢固。

8.每层架板（25mm厚）标准最大均匀承重，单面60公斤，双面80公斤。

密集架配件的作用：

1、在底架下方都应装有防倒勾，在密集架正常运行时放倒钩与轨道等间隙中滑动，当架体受到外力或者较大惯性时，通过地盘上的放倒钩将力传到轨道上，并通过连接轨道的与地面的膨胀螺丝传到地面，保证架体不发生倒塌，不过档案管理人员在使用密集柜时应当注意，缓缓摇动密集柜，不应当摇的太急或者用力太猛，否则有可能因为惯性的原因导致档案文件从架体滑落也可能导致放倒钩失效密集架倒塌.

2、侧面板加上密封条的宽度大于底架的宽度，导致架体在整体闭合时，底盘出现缝隙，老鼠可能钻进架体中，造成档案破坏，因此在地盘上应装有防鼠板，是闭合后的密集柜缝隙减小.